ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку автопогрузчика

1. Для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ подлежит закупке: автопогрузчик бывший в употреблении в количестве 1 шт. со следующими техническими характеристиками:

- страна предыдущей эксплуатации – Западная Европа (должно быть подтверждено таможенными документами).

- год выпуска – после 2006 г.

- количество моточасов – до 3000.

- грузоподъемность номинальная – 1,8-2 тонны.

- высота подъема – 3000 мм.

- тип мачты – двухсекционная широкообзорная со специальным св. ходом;

- колеса – пневматические / суперэластик.

- комплектация  гидроусилителем руля.

- панель приборов, укомплектованная:

- счетчиком моточасов,

- указателем уровня топлива,

- указателем температуры охлаждающей жидкости,

- контрольной лампочкой перегрева трансмиссионного масла.

2. Ориентировочная цена закупки: 100 (сто) млн. рублей РБ.

3. Источник финансирования: собственные средства.

4. Основание проведения закупки: для собственного использования.

5. Вид процедуры закупки: процедура запроса ценовых предложений.

6. Для присуждения контракта закупки использовать следующие критерии:

- Цена – 65 баллов.

- Полное соответствие техническим характеристикам ТЭ3 – 20 баллов.

- Условия оплаты – 10 баллов.

- Наличие сервисной базы в г. Могилев – 5 баллов.

- Гарантийный срок 6 месяцев и более – 10 баллов.

7. Проведение настоящей процедуры закупки возложить на тендерную комиссию созданную приказом директора ОАО «Могилевоблресурсы».

8. Конечный срок подачи ценовых предложений: 14.10.2011 г.

Главный инженер							М.И. Хариков